## Slide 1
01
预测下一小时家庭用电
为家庭能源研究小组预测下一小时平均功率，比较持续性基线与滞后特征随机森林，并检查高需求漏报。
AI 工程营 D3 · 3 分钟答辩 · 哈哈哈组
Notes: 先说使用者和问题，不讲课程日名称代替问题。指出真实输入和产品边界。目标 30 秒。

## Slide 2
02 · 方法 · 约 45 秒
真实数据 + 简单基线与候选
真实输入
Kaggle 家庭用电 2,075,259 条分钟记录，聚合为小时平均功率；只用 lag_1/2/3/24 和 hour_of_day。
简单基线
用最近一小时功率预测下一小时，零学习。
候选方法
RandomForestRegressor(random_state=2026)，按时间顺序 80/20 划分，不随机打乱。
同一测试区间比较 MAE、RMSE 和高需求召回。
Notes: 说明基线为何简单、候选只复杂哪一步，以及比较条件如何保持相同。目标 45 秒。

## Slide 3
03 · 证据 · 约 60 秒
候选平均误差更低，高需求仍会漏
主指标
MAE：基线 0.794 kW → 候选 0.578 kW
RMSE：1.112 → 0.792 kW
测试集 496 个小时样本。
真实失败
2007-03-19 19:00：实际 4.10 kW，预测 1.84 kW，高需求漏报。
数字来自 metrics.json；失败样本来自 largest_errors.csv，可重新运行 analyze.py 复现。
Notes: 只选择一条最能回答问题的证据。说出命令、指标含义和一个真实样本。目标 60 秒。

## Slide 4
失败、限制与下一步
一个真实失败
高需求召回：基线 0.184 → 候选 0.105；候选漏报 34 次，平均误差好不等于高峰预测好。
证据不支持什么
只来自一户家庭、前 150,000 条记录，不能推广到其他家庭，不能用于电网控制或安全告警。
下一项最小检查
统计漏报时间分布，加入滚动均值/标准差或星期特征，看高需求召回能否改善。
准备回答：输入追踪到输出 · 指标计算 · 失败案例 · 数据边界
Notes: 用失败收尾，明确不能声称什么和下一项最小检查。不要说泛泛的“数据不够”。目标 45 秒。